## Slide 1
Учебная дисциплина
Электротехника и электроника
Лекция № 2
Методы расчета сложных линейных цепей постоянного тока

## Slide 2
Учебные вопросы:
1. Принцип и метод наложения (суперпозиции)
2. Метод контурных токов
3. Метод узловых потенциалов.
4. Метод эквивалентного генератора
Литература:
1. Зевеке Г.В., Ионкин А.В., Страков С.В. Основы теории цепей: Учебник для вузов, - М.: Энергоатомиздат, 1999 г, с. 21 –32.
2. Бакалов В.П., Игнатов А.Н., Крук Б.И. Основы теории электрических цепей и электроники: Учебник для вузов, - М.: Радио и связь, 1999 г, с. 24 –34.
3. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника: Учебник для вузов, - М.: Высшая школа, 2003 г, с. 21 –31.

## Slide 3
1. Принцип и метод наложения (суперпозиции)
Электрическая цепь
воздействие
Х(t)= хк(t)
реакция
Y(t)= yк(t)
Если рассматривать напряжения и токи источников как задающие воздействия, а напряжения и токи в отдельных ветвях цепи как реакцию (отклик) на эти воздействия, то принцип наложения может быть сформулирован так: реакция линейной электрической цепи на сумму воздействий равна сумме реакций от каждого воздействия в отдельности.
Метод наложения (суперпозиции) используется для нахождения реакции в линейной цепи, находящейся как под воздействием нескольких источников электрической энергии, так и при сложном произвольном воздействии одного источника.
n – общее число источников

## Slide 4
Методика анализа ЭЦ методом наложения
1. Произвольно выбрать направления всех токов в ветвях исходной схемы и пронумеровать все независимые источники целыми числами 1,2 … n;
2. Положить равными нулю все источники ЭДС, кроме первого. При этом все независимые источники, ЭДС которых равна нулю, заменить короткозамкнутыми отрезками, а независимые источники тока – отключить (заменить разрывом цепи). Если независимые источники имеют внутренние сопротивления, то эти сопротивления должны остаться на своих местах в схеме.
3. В полученной схеме с одним независимым источником любым методом, например «методом эквивалентного преобразования схем» рассчитать все частичные токи Ik1;
4. Аналогичным образом рассчитать все частичные токи Ik2 только от второго источника (все остальные источники положить равными нулю). Затем только от третьего Ik3 и так далее до Ikn;
5. Вычислить истинные токи во всех ветвях исходной электрической схемы как алгебраическую сумму всех частных токов
Частный ток берется со знаком «плюс», если он совпадает по направлению с истинным током, и «минус», если не совпадает.

## Slide 5
Применение метода наложения для анализа и расчета электрической цепи
Дано: R1= 17 Ом, R01= 3 Ом, R2= 9 Ом, R02 = 1 Ом, R3= 40 Ом, Е1= 35 В, Е2= 70 В
E1
E2
R1
R2
R3
I1
I2
I3=
R01
R02
Необходимо найти: ток I3
Решение:
I3 = I3(1) + I3(2)
Найдем частые реакции I3(1) и I3(2)
При закороченном источнике Е2
E1
E2
R1
R2
R3
I1(1)
I2(1)
I3(1)=
R01
R02
где
Результат расчета: I3(1) = 0,25 А, I1(1) = 1,25А

## Slide 6
При закороченном источнике Е1
E1
E2
R1
R2
R3
I1(2)
I2(2)
I3(2)=
R01
R02
где
Результат расчета: I3(2) = 1,0 А, I2(2) = 3 А
I3 = I3(1) + I3(2) =0,25 + 1,0 = 1,25 А
Тогда общий ток, протекающий через резистор R3 равен
Если к линейной цепи будет приложено напряжение сложной формы, то применение метода наложения позволяет разложить это воздействие на сумму простейших воздействий и найти реакцию цепи на каждое из них в отдельности с последующим наложением полученных результатов.

## Slide 7
2. Метод контурных токов
Метод контурных токов позволяет снизить число решаемых уравнений до числа независимых контуров. В его основе лежит введение в каждый контур условного контурного тока JKI , которое обычно выбирают совпадающим с направлением обхода контура. При этом для контурного тока будут справедливы ЗТК и ЗНК.
Методика анализа ЭЦ методом контурных токов
1. Произвольно выбрать направления всех токов в ветвях исходной схемы; Выбрать K = MУР = NВ – NУЗ + 1- NИТ – независимых контуров. Обозначить контурные токи Jki так, чтобы каждый из них проходил через один источник тока, а оставшиеся выбирают проходящими по ветвям, не содержащим источников тока.
2. Обходя каждый контур из независимых контуров в выбранном направлении, записать уравнения по второму закону Кирхгофа (соблюдая правило знаков) и решить их относительно контурных токов

## Slide 8
3. Вычислить истинные токи во всех ветвях, используя первый закон Кирхгофа, как алгебраическую сумму контурных токов, протекающих по данной ветви
Rnn – сумма сопротивлений всех ветвей контура n, т.е. собственное сопротивление контура n; Rns – общее сопротивление контура n и s , записывается со знаком «плюс», если контурный ток Inn совпадает по направлению с контурным током Iss, если нет – со знаком «минус». Еnn – алгебраическая сумма ЭДС контура nn. ЭДС записывается со знаком «плюс», если контурный ток Inn совпадает по направлению с направлением ЭДС, иначе со знаком «минус».

## Slide 9
E1
E2
R1
R2
R3
I1
I2
I3=
R01
R02
JК1
JК2
1. Введем контурные токи JK1 и JK2 (направление по часовой стрелке).
2. Запишем уравнения по второму закону Кирхгофа
Определители системы:
Контурные токи

## Slide 10
3. Метод узловых потенциалов
Метод узловых потенциалов является наиболее общим и широко применяется для расчета электрических цепей, в частности в различных программах автоматизированного проектирования электронных схем.
Методика анализа ЭЦ методом узловых потенциалов (узловых напряжений)
Метод узловых потенциалов базируется на первом законе Кирхгофа и обобщенном законе Ома. Он позволяет снизить число решаемых уравнений до величины NУР = NУЗ – 1 - NИТ .
В основе этого метода лежит расчет напряжений в (NУЗ – 1 - NИТ) – м узле электрической цепи относительно базисного узла. После этого на основании закона Ома находятся токи токи или напряжения на соответствующих ветвях.
1. Произвольно выбрать направления всех токов в ветвях исходной схемы;
2. Положить равным нулю потенциал какого-либо узла ЭЦ; Определить количество уравнений NУР = NУЗ - NИТ –1, NИТ – число ветвей, содержащих только идеальные источники тока.

## Slide 11
3. Решить систему уравнений относительно потенциалов узлов;
где GSS - алгебраическая сумма проводимостей ветвей, присоединенных к узлу S, не содержащих источники тока;
GSQ - алгебраическая сумма проводимостей ветвей, непосредственно соединяющих узел S с узлом Q;
ЕSGS - алгебраическая сумма произведений ЭДС ветвей, примыкающих к узлу S, на их проводимости; Это произведение берется со знаком «плюс», если ЭДС направлена к узлу S, в противном случае – «минус»;
J0S - алгебраическая сумма источников тока, присоединенных к к узлу S. Ток J берется со знаком «плюс», если он направлен к узлу S, иначе «минус»
4. Вычислить необходимые токи из обобщенного закона Ома или первого закона Кирхгофа.

## Slide 12
На основании первого закона Кирхгофа применительно к узлу 1:
E1
E2
R1
R2
R3
I1
I2
I3=
R01
R02
«0»
«1»
Базисный узел
Уравнение для узлового напряжения U1
Результаты расчета:
U1

## Slide 13
4. Метод эквивалентного генератора
Метод эквивалентного генератора используется в случае, когда необходимо найти ток, напряжение или мощность в одной ветви электрической цепи.
При таком подходе остальная часть электрической цепи к которой подключена данная ветвь рассматривается в виде двухполюсника с определенными параметрами.
ЭЦ
R
I
I
R
E = UXX
R0 = RЭ
Зажимы цепи
Электрическая цепь
Метод эквивалентного источника напряжения (теорема Тевенина): Ток в любой ветви линейной электрической цепи не изменится, если активный двухполюсник, к которому подключена данная ветвь, заменить эквивалентным источником (генератором) напряжения с задающим напряжением, равным напряжению холостого хода на зажимах разомкнутой ветви, и внутренним сопротивлением, равным эквивалентному входному сопротивлению пассивного двухполюсника со стороны разомкнутой ветви.

## Slide 14
E1
E2
R1
R2
R3
I1
I2
I3=
R01
R02
1. Разомкнем цепь с R3 и определим напряжение холостого хода - UXX
Дано: R1= 17 Ом, R01= 3 Ом, R2= 9 Ом, R02 = 1 Ом, R3= 40 Ом, Е1= 35 В, Е2= 70 В
Необходимо найти: ток I3
E1
E2
I2
R01
R02
UXX
R1
R2
I1
UХХ

## Slide 15
I3
R3
E = UXX
R0 = RЭ
2. Определим эквивалентное сопротивление RЭ (источники ЭДС заменяются короткозамкнутыми отрезками, а источники тока – разрывом цепи)
E1= 0
E2 = 0
R01
R02
R1
R2
RЭ
Эквивалентная схема для расчета ЭЦ имеет вид

## Slide 16
Литература:
1. Зевеке Г.В., Ионкин А.В., Страков С.В. Основы теории цепей: Учебник для вузов, - М.: Энергоатомиздат, 1999 г, с. 21 –32.
2. Бакалов В.П., Игнатов А.Н., Крук Б.И. Основы теории электрических цепей и электроники: Учебник для вузов, - М.: Радио и связь, 1999 г, с. 24 –34.
3. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника: Учебник для вузов, - М.: Высшая школа, 2003 г, с. 21 –31.
Задание на самостоятельную работу